## Slide 1
Dinámica de sistemas mecánicos
Jonathan Camargo
jon-cama@uniandes.edu.co
Complementaria No. 5
Daniel Alvarez
da.alvarezv@uniandes.edu.co
Asistente
Principal
2025 - II

## Slide 2: Temas
Repaso de lectura sugerida
Ejercicios cinemáticos
Modelaje en Python
10 min de preguntas del Laboratorio
Punto 5 Taller
Modelaje en Python

## Slide 3: Lectura S5
DSM

## Slide 4: Taller de centro de masa
DSM
Este taller explora el concepto de centro de masa (CM). Aprenderás su definición, importancia y aplicaciones prácticas. Además, resolveremos ejercicios para consolidar tu comprensión.

## Slide 5: ¿Qué es el centro de masa?
DSM
Definición
Es el punto donde se concentra la masa. No depende de la forma del objeto.
CM vs. CG
En campos gravitatorios uniformes, el centro de masa y el centro de gravedad coinciden.
Sistemas
Simplifica el estudio de sistemas complejos reduciéndolos a un solo punto.

## Slide 6: Ecuaciones del Centro de Masa
DSM
1
Partículas Discretas
Rcm = (Σ mi * ri) / M.
Suma de masas por posición, dividido por la masa total.
2
Objeto Continuo
Rcm = (∫ r dm) / M. Integral sobre todo el objeto.
3
Sistema de Coordenadas
Elegir un sistema adecuado simplifica los cálculos.

## Slide 8
Cálculo del CM en 1D
Ejemplo
m1 = 2 kg en x1 = 1 m. m2 = 3 kg en x2 = 4 m.
Masa Total
M = m1 + m2 = 5 kg.
Posición CM
Xcm = (2 kg * 1 m + 3 kg * 4 m) / 5 kg = 2.8 m.
El CM está más cerca de la masa más grande.

## Slide 9
Ejemplo: Tres Partículas en 2D
Descripción
m1 = 1 kg en (1, 1) m, m2 = 2 kg en (4, 2) m, m3 = 3 kg en (2, 5) m.
Cálculo en X
Xcm = (m1x1 + m2x2 + m3x3) / M = 2.67 m.
Cálculo en Y
Ycm = (m1y1 + m2y2 + m3y3) / M = 3.33 m.

## Slide 10: Ejercicio 1: Bloques Conectados
DSM
Dos bloques: m1 = 5 kg (x = 0 m) y m2 = 7 kg (x = 2 m). Están unidos por una barra de masa despreciable (L = 2 m). Calcula la posición del CM. Haga una función en python para N masas con N posiciones unidimensionales.
Aplica la fórmula del CM para dos partículas.

## Slide 11: Ejercicio 2: Barra Uniforme
DSM
Una barra uniforme de longitud L = 3 m y masa M = 4 kg. Asume que uno de sus extremos está en x = 0 m. Calcula la posición del CM. Haga una función para un solido de revolución de una función cualquiera.
Usa la definición de CM para un objeto continuo. Considera la densidad lineal uniforme.

## Slide 12: Ejercicio 2D: Diseño Mecánico
DSM
Consideremos un brazo robótico con dos segmentos. El primer segmento tiene una masa de 3 kg y su CM está a (0.5, 0.4) m del origen. El segundo segmento pesa 2 kg, con su CM a (1.2, 0.9) m del origen. Calcula la posición del centro de masa del brazo. Reutilice la función 1 para que reciba pares de CM en x y “y”.

## Slide 13: Ejercicios cinemáticos

## Slide 14: Ejercicio No. 1
DSM

## Slide 15: Derivación Matemática
DSM

## Slide 16: Planteamiento en Python

## Slide 17: Ejercicio No. 2
DSM

## Slide 18: Derivación Matemática
DSM

## Slide 19: Planteamiento en Python

## Slide 20: Ejercicio No. 5
DSM

## Slide 21: Planteamiento en Python